#### Монтажные предписания по эксплуатации

Накопительные водонагреватели  горизонтальные

Комбинированные                                                           Электрические

Номер типа:                                                                      Номер типа:

OKCEV  100    208308

ОKCV  125     203408                                                       ОKCEV  125    203308

ОKCV  160     206408                                                       ОKCEV  160    206308

ОKCV  180     204408                                                       ОKCEV  180    204308

ОKCV  200     207408                                                       ОKCEV  200    207308

Družstevní závody Dražice – strojírna, s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

Чешская республика

##### Тел.    ++420/ (0)326/ 370 911, 370 966, 370 963

Факс: ++420/ (0)326/ 370 980, 370 963, 363 318

МОНТАЖНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

- комбинованных

- электрических

Уважаемые потребители‚

Эти инструкции познакомят Вас с пользованием‚ конструкцией‚ уходом и другой информацией о водонагреватели резервуарном‚ электрическом‚ или с комбинованным нагревом.

Положительность и безопасность изделия утверждена испытанием Машиностроительного пробного института в Брно.

Мы уверены‚ что наше изделие будет служить к Вашему полному удовольствию.

1. Принадлежности изделия

K изделию принадлежит предохранительный вентиль‚ 4 гайки М12, прикрепляющие винты М12х30‚  4 подкладки диаметра 13‚ индикатор температуры. Эти запчасти завернуты и поставлены в верхней части упаковки водонагревателя.

В собственных интересах комплектность принадлежностей проверте.

Учитывая разные виды несущих кладок и широкий сортимент специального прикрепляющего материала доступного на рынке‚ не оборудует производитель водонагревателя этим материалом. Систему прикрепления надо выбирать индивидуально‚ учитывая разные условия.

Рекомендуем монтаж на стену и прикрепление поручить специальной фирме или прикрепление проконсултировать со специалистом.

2. Сообщение для потребителя

Накопительные водонагреватели с комбинированным‚ или только электрическим нагревом воды удобны прежде всего для применения в домах‚ квартирах и бытовых устройствах.

Комбинированный водонагреватель предназначен к эксплуатации переменно 2 типами энергии. В летнем периоде нагревается техническая вода при помощи электрической энергии. Зимой нагревается при помощи тепловой энергии из тепловодной отопительной системы и нагрев воды при помощи электрической энергии выключен‚ причем время нагрева и множество отобранной из водонагревателя воды не ограничены.

Электрический водонагреватель назначен к эксплуатации только электрической энергией.

При эксплуатации водонагревателя электрической энергией надо осознавать:

- что у водонагревателя аккумулирный характер эксплуатации

- что нагрев объема технической воды эл. энергией обеспечивается в определенном времени (с 22.00 до 6.00 часов) и в течении всего дня возможно при отборе теплой воды использовать только нааккумулированную мощность объема водонагревателя.

Общие указания:

Водонагреватели приспособлены своей конструкцией и поверхностной отделкой поставлению в ванных‚ душах‚ в подвалах и других пространствах

и отвечают требованию по стандартным нормам с градусом закрывания IP 45

Вид среды:

Пользоваться изделием рекомендуем в внутренных помещениях при температуре воздуха с +2 °С до +45 °С и при релятивной сырости максимально до 80 %.

3. Техническое описание

Сосуд водонагревателя изготовлен из стального листа и проверен при помощи избыточного давления 1,2 МPа. Внутренняя поверхность напорного сосуда покрыта эмалью.

K боковому дну сосуда приварен фланец‚ к которому привинтена крышка фланца. Между крышкой фланца и фланцом есть уплотняющее кольцо‚ которое обеспечивает тесность. В крышке фланца резервуары для поставления отопительного‚ регулировочного и предохранительного элемента водонагревателя (отопительный прибор‚ зонд термостата‚ отопительный предохранитель). На гайке М8 прикреплен анодный шток.

Анодный шток используется для вспомогательной охраны сосуда нагревателя. Своей реакцией с водой образует среду‚ которая продолжает срок службы сосуда. Оформление и использованный материал анода отвечает норме DIN 4753/6.

В боковой части водонагревателя находится индикатор температуры‚ который информирует о нагреве воды в аккумулирном нагреватели. У комбинированных водонагревателей приварена в напорном сосуде отопительная вкладка‚ вход и выход которой есть Js 3/4“ для включения к отопительной системе. Отопительная вкладка испытывается при помощи избыточного давления 0,6 MPa.

Сосуд водонагревателя изолирует высококачественная полиуретановая пенка‚ которая обеспечивает минимальные потеры тепла. Электропроведение помещено в боковой части водонагревателя‚ под легко устранительным капотом. Температура воды определяется при помощи термостата в пределах с 0 °С до 77 °С‚ по шкале назначеной на кнопке термостата.

Вход холодной воды обозначен голубым кружком‚ выход теплой технической воды красным кружком. Все стальные части защищены от ржавчины лакировкой‚ соединительные части металлизированы.

4. Главные технические данные водонагреватели комбинированные

|  |  | OKCEV 100 | ОKCV-125 ОKCEV-125 | ОKCV-160 ОKCEV-160 | ОKCV-180 ОKCEV-180 | ОKCV-200 ОKCEV-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем | л | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 |
| Избыточное давление | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Напряжение | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая мощность | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| Длина водонагревателя | Мм | 905 | 1070 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Диаметр водонагревателя | Мм | 523 | 523 | 584 | 584 | 584 |
| Масса водонагревателя без воды комб./эл. | Кг | 49 | 68/59 | 80/66 | 85/72 | 90/78 |
| Время нагрева воды эл. Энергией с 10 °С до 65 °С | Часов | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 |
| Только для комбинированных водонагревателей |  |  |  |  |  |  |
| Максим. Время нагрева отопительной вкладкой | Минут |  | 50 | 50 | 60 | 80 |
| Отопительная вкладка: макс. Рабочее избыточное давление | МPа |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Номинальная отопительная мощность при температуре отопительной воды 80 °С и расходе 310 л/час | W |  | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Поверхность теплообменника | м2 |  | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

5. Принцип деятельности

Водонагреватель действует по принципу давления‚ это значит‚ что в сосуде постоянно находится давление воды из водопроводной системы. При открытом вентиле теплой воды смесительной батареи вытекает вода из водонагревателя‚ выжатая давлением холодной воды из водопроводной системы. Теплая вода вытекает верхней частью и притекающая вода останавливается в нижней части водонагревателя. Принцип давления позволяет отбор теплой воды в любом месте от водонагревателя (рис. 1).

Рекомендуется по возможности короткое распределение теплой воды от водонагревателя (из за снижения потер тепла).

6. Порядок деятельности

а) Нагрев технической воды электрической энергией

После включения водонагревателя в электрическую сеть отопительный прибор греет воду. Включение и выключение прибора регулирует термостат. Термостат можно регулировать по потребности с 0 °С до 77 °С. Рекомендуется определить температуру технической воды максимально до 60 °С. Эта температура обеспечивает оптимальный ход водонагревателя‚ унижаются потеры тепла и экономится электрическая энергия.

Во время долгосрочного хода без использования нагрятого объема надо поставить термостат в позицию с 3 °С до 11 °С (на кнопке термостата назначить 10 °С или символ ”снежинка”) от замерзания‚ или выключить подвод электрического тока в водонагреватель.

После достижения определенной температуры прекратит термостат электрический ток‚ и так прекратится нагрев воды. Kонтроль сигнализирует прибор в ходу (светит)‚ прибор не работает (контроль не светит).

У комбинованных водонагревателей надо при нагреве эл. энергией закрыть запорный вентиль у входа воды в отопительную вкладку‚ причем воспрепятствуется нагрев воды в тепловодной отопительной системе.

б) Нагрев технической воды тепловой энергией через отопительную вкладку

Запорные вентили у отопительной вкладки должны остаться открытыми‚ т.к. таким способом обеспечен проток отопительной воды из тепловодной отопительной системы.

Рекомендуется включить совместно с запорным вентилом у подвода в отопительную вкладку вакуалированный вентиль‚ которым по потребности‚ особенно в начале отопительного периода‚ сделаете обезвоздушивание отопительной вкладки в комбинованном водонагреватели (рис. 2).

Время нагрева отопительной вкладкой зависит от температуры и протока воды в тепловодной отопительной системе.

7. Монтаж на стену

Перед началом монтажа надо проверить грузоподъемность стены‚ или стену укрепить. Водонагреватель устанавливайте только в горизонтальной позиции таким способом‚ чтобы расстояние между боковой стеной и пластмассовым покрытием электропроведения было мин. 500 мм.

У комбинованных водонагревателей должна быть нижняя грана водонагревателя 600 мм над центром котла тепловодной системы (рис.1). В случае монтажа водонагревателей (комбинованных и электрических) в помещении с источником тепла‚ водонагреватель должен стоять в безопасном отдалении от источника тепла В=400 мм (рис. 1,3).

8. Водопроведение

Присоединение комбинованных водонагревателей на водопроводку показывает рис. 1 и 2‚ присоединение электрических водонагревателей рис. 3,4. Для эвентуального отключения водонагревателя надо на вход и выход холодной и теплой воды прикрепить резьбовое соединение Js 3/4“.

Предохранительный вентиль монтируется по приложенной инструкции по пользованию.

Стеченную каплями из предохранительного вентиля воду надо вывести в водосточный трубопровод. Предохранительный вентиль устанавливается к подводу холодной воды‚ означенный наклейкой – вход холодной воды, т.е. „VSTUP STUDENÉ VODY“. В случае‚ что в подводном водопроводе (лишь временно) избыточное давление выше 0,63 МPа‚ надо перед предохранительный вентиль поставить вентиль редукционный. Теплая техническая вода отбирается через смесительную батарею из вытекающей трубы обозначенной наклейкой - выход теплой воды, т.е. „VÝSTUP TEPLÉ VODY“. В случае более длинного развода теплой воды удобно трубопровод изолировать‚ чтобы снизить потеры тепла. Все выходы теплой воды надо приобрести смесительными батареями для возможности настройки температуры воды. Водонагреватель надо приобрести выпускным вентилом на входе холодной технической воды в водонагреватель (рис. 2,4)‚ для эвентуального демонтажа или ремонта.

Установка должна отвечать действующим правилам и стандартным нормам.

9. Подключение комбинованного водонагревателя к тепловодной отопительной системе (рис. 1,2)

У входа и выхода отопительной воды удобно включить запорные вентили (для эвентуального демонтажа водонагревателя). В случае электрического нагрева закрыть только один вентиль. Вентилы ставьте по возможности близко водонагревателя‚ чтобы исключить большие потеры тепла.

10. Проведение электричества

Схема электрического включения приложено к водонагревателю на капоте электропроведения (см. также рис. 7).

Присоединение‚ ремонт и контроль электропроведения может обеспечивать только фирма имеющая право к этой деятельности. Специальное включение должно быть утверждено в гарантийном договоре.

При помещении водонагревателей в ванных или душевых,  электропроведение должно отвечать действующим электротехническим нормам.

Общие назначения

11.  Введение водонагревателя в эксплуатацию

После включения водонагревателя к производственному порядку‚ тепловодной отопительной системе‚ электрической сети и после контроля предохранительного вентиля (по инструкции приложеной к вентилю)‚ можно ввести водонагреватель в эксплуатацию.

Процесс:

- проверьте водопроведение и электропроведение‚ у комбинованных водонагревателей установку к тепловодной отопительной системе

- откройте вентиль теплой воды смесительной батареи

- откройте вентиль подводного водопровода холодной воды к водонагревателю

- в моменте‚ когда начнет вода через вентиль для теплой воды вытекать‚ наполнение окончено и вентиль закройте

- появится ли неплотность (крышки фланца)‚ рекомендуется подвинчение винтов крышки фланца

- привинтите крышку электропроведения

- во время нагрева технической воды эл. энергией включите электрический ток (у комбинованного водонагревателя должен быть закрыт вентиль у входа отопительной воды в отоп. вкладку)

- во время нагрева технической воды тепловой энергией из тепловодной отоп. системы выключите электрический ток и откройте вентили у входа и выхода отоп. воды‚ или обезвоздушите отоп. Вкладку

- перед введением водонагревателя в эксплуатацию надо навинтить крышку электропроведения‚ которая закрывает подход к электрической части водонагревателя. Во время нагрева воды иногда случается‚ что сквозь предохранительный вентиль каплями стекает вода‚ но это совсем нормальное явление‚ причиненное увеличиванием объема воды

12. Очистка водонагревателя

Так как нагрев воды повторяется‚ оседает на внутренных стенах сосуда и прежде всего на крышке фланца водный камень. Оседание зависит от твердости нагреваемой воды‚ от ее температуры и от множества используемой теплой воды.

Рекомендуется раз в два года очистить сосуд от водного камня‚ контроль и эвентуальный обмен анодного штока.  Срок службы анода теоретически вычислен на 2 года эксплуатации‚ но меняется в зависимости от твердости и химического сложения воды в месте использования. На основе этой проверки можно назначить термин следующего обмена анодного штока. Очистку и обмен анода поручайте фирме‚ которая проводит сервисную службу. При выпуске воды из водонагревателя должен быть открыт вентиль смесительной батареи для теплой воды‚ чтобы в сосуде водонагревателя не появилось пониженное давление‚ которое  прекратит вытекание воды.

13. Важные предупреждения

- без квитанции специальной фирмы о выполнении электропроведения гарантийный договор не действует

- для присоединения водонагревателя требуйте согласие местного поставщика электрической энергии

- водонагреватель нельзя присоединить к водопроводному распределению без предохранительного вентиля. Вентиль должен быть установлен и работать по приложеному от производителя руководству

- между водонагревателем и предохранительным вентилом не может быть никакой запорной арматуры

- при избыточном давлении в водопроводной системе выше 0,63 MPa надо перед предохранительный вентиль включить еще вентиль редукционный

- все выходы теплой воды должны иметь смесительную батарею

- перед первым напуском воды в водонагреватель рекомендуется проверить подвинчение гайки фланцевого соединения сосуда

- любая манипуляция с термостатом кроме настройки темпертуры управляющей кнопкой не разрешается

- любую манипуляцию с электропроведением‚ наладение и обмен регулирующих элементов обеспечивает во время гарантии только специальная фирма

- не разрешается выводить тепловую пробку из эксплуатации! Тепловая пробка прекращает подвод электрического тока к отопительному прибору в случае аварии термостата‚ поднимется ли температура воды в водонагреватели выше 90 °С.

- исключительно может тепловой предохранитель выключиться также при перегреве воды перетоплением в котле тепловодной отопительной системы (у комбинованного водонагревателя)

- рекомендуем пользоваться водонагревателем только при эксплуатации на единственный тип энергии

- правильно сделать контроль и обменять анодный шток.

14. Противопожарные нормы для проведения и пользования водонагревателем

Противопожарные правила для проведения и пользования водонагревателем показаны в стандартных противопожарных нормах для  установки и пользования отоплением.

Обращаем Ваше внимание прежде всего на то‚ что водонагреватель нельзя включить в электрическую сеть в таком случае‚ когда вблизи работают с горячими жидкостями (бензин‚ очиститель пятна)‚ газом и т.д.

Но.1         Водонагреватель резервуарный комбинованный

- распределение теплой воды

Вовводонагреватель

котел

теплая вода

холодная вода

отопительный контур

обратный контур

Но.2

О – вакуалированный вентиль

Водонагреватель                                           U – запорный вентиль

Р – предохранительный вентиль

Z – обратная заслонка

М - манометр

K – пробный вентиль

V – выпускной вентиль

## Водонагреватель должен стоять в безопасном отдалении от котля

(источника тепла) В= 400 мм

Но.3       Водонагреватель резервуарный электрический

- распределение теплой воды

Воводонагреватель

теплая вода

холодная вода

Но.4

водонагреватель                                        U – запорный вентиль

Р – предохранительный вент.

Z – обратная заслонка

М - манометр

K – пробный вентиль

V – выпуской вентиль

Водонагреватель должен стоять в безопасном отдалении от котля

(источника тепла) В= 400 мм

Но.5

# Строительные размеры : OKCEV  100, OKCEV 125, OKCEV  160, OKCEV  180,

# OKCEV  200

1   Вход воды для нагрева

2   Выход теплой воды

Все входы и выходы имеют внутреннюю резьбу G3/4“

Но.6

# Строительные размеры : OKCV  125, OKCV  160, OKCV  180, OKCV  200

1 Вход воды для нагрева

2 Выход теплой воды

3 Вход отопительной воды в теплообменник

4 Выход отопительной воды

Все входы и  выходы имеют внутреннюю резьбу G3/4“

Но.7

Схема электрического подключения с термостатом RT 8803 и предохранителем от перегрева KNTP 882

Схема электрического подключения с термостатом BBSC COTHERM

Но.8

Монтаж подвесов к водонагревателю

Индикатор температуры

Зубчатая подкладка диам.13

Заземлятелный винт

М8 (М10) х 20

Нижний подвес

4 х подкладка 13

Укрепляющий винт М 12х30

Верхний подвес

Водонагреватель в экспедиционной позиции

### Монтаж индикатора температуры на водонагреватель

Индикатор температуры только всунуть в отверстие кожуха по направлению стрелки

(индикатор принадлежит к водонагревателю и поставлен в верхней части упаковки

водонагревателя).

Талон на гарантийный ремонт

напорного водонагревателя

Производительный Но.  …………………     Типовый Но. ……………………..

Дата продажи потребителю:  ……………………………………………………

…………………………………………….

Штамп, подпись и точный адрес

магазина (монтажной организации)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электрическую проводку выполнило предприятие:

Дата:  …………………….

……..……………………………………

Штамп, подпись и точный адрес

предприятия

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внимание потребителям:

Проверте, выполнен-ли правильно и четко талон на гарантийный ремонт.

В случае недостатков объявте рекламацию или потеряете права вытекающие

из гарантии.